## Slide 1
token 魔方
Mini实验台
Token 生产与平台销售闭环验证
prepare:张帅
2026年9月16日
Notes: 内部立项与跨部门评审。依据已确认的执行文档v1.5制作，保留11个主题，合计18页。
资料查询日期：2026-09-16。方案报告，尚未执行设备部署、压测和交易。

## Slide 2
目录
技术验证与商业验证
从设备与软件适配，到部署、压测、文本收入与结算回款。
A 技术验证
B 商业验证
A1 硬件设备
03–04
机柜布局、服务器配置与上架配套
A2 网络拓扑
05
业务、带外管理、RoCE 与存储连接
A3 软件架构
06–07
T4 / 910B 软件生态与模型部署支持
A4 模型适配
08–09
适配方法论与现有设备候选模型清单
A5 模型部署
10
模型下载、环境准备、部署与验收
B1 性能测试
11–12
压测方法、最大并发与关键指标记录
B2 Token 收益分析
13–14
文本收入公式与 DeepSeek 价格算例
B3 商业协议
15–16
计量结算、服务承诺与责任边界
B4 公司流程
17–18
角色协作、凭证交接与闭环验收
token 魔方 Mini实验台
02 / 18
Notes: 目录与当前11份子PPT的顺序一致。封面及目录占第1、2页，九个内容主题占第3至18页。模型适配与模型部署分别列示。收益分析限定文本收入。页码按照当前合并顺序计算。

## Slide 3
A1 硬件设备
机柜布局与服务器配置
14 台服务器分布于 3 个机柜：2 台 910B、6 台八卡 T4、6 台通算。
token 魔方 Mini实验台
03 / 18
机柜布局（示意，非实际 U 位）
机柜 A
10 kW / 拟装载
910B-1
8 张 NPU
T4-1 8 卡
T4-2 8 卡
T4-3 8 卡
机柜 B
10 kW / 拟装载
910B-2
8 张 NPU
T4-4 8 卡
T4-5 8 卡
T4-6 8 卡
机柜 C
既有 / 通算专用
通算-1
通算-2
通算-3
通算-4
通算-5
通算-6
A / B：模型推理
C：MASS 平台及支撑服务
服务器 / 数量 | 单台配置
910B ×2 共 16 张 NPU | 已定：8×910B，8×200GE RoCE 参考：4×Kunpeng 920_5250，24×32GB 内存 系统盘 2×480GB SATA，数据盘 4×1.92TB NVMe 参考卡标为 Ascend 910_4-64G，需核对型号
T4 ×6 共 48 张 GPU | 已定：8×NVIDIA T4（单卡 16GB） 待补：CPU、内存、系统盘、数据盘、网卡 整机需核验八卡槽位、供电和散热
通算 ×6 既有设备 | 参考：2×Intel 5218R，12×32GB DDR4 2933 系统盘 2×480GB，数据盘 14×1.92TB SATA SSD 网络 2×GE＋4×10GE，现有配置待资产核对
上架条件：每柜 1 台 910B＋3 台 T4＋网络设备的整机峰值及预留，不得超过机柜可用功率。
Notes: 依据用户2026-09-16提供的硬件参考截图：/Users/lin/Desktop/截屏2026-09-16 14.01.50.png。已确定台数、卡数及RoCE配置来自本任务用户要求。参考配置为候选BOM，不代表现有实物验收结果。截图CPU型号照录Kunpeng 920_5250；加速卡照录Ascend 910_4-64G，与用户指定910B尚需按物料编码及设备报告确认，不把64G视为910B已验收显存。通算参考CPU单颗2.1GHz/20核，2颗合计40核；内存384GB。910B参考内存768GB。容量均原始配置，不推定RAID后的可用空间。T4的CPU、内存和磁盘无参考，故不编造。T4单卡16GB沿用原报告NVIDIA数据表 https://www.nvidia.cn/content/dam/en-zz/Solutions/Data-Center/tesla-t4/t4-tensor-core-datasheet.pdf 。机柜C按最新用户要求展示6台既有通算，容量未指定。两台910B每台超过5kW为用户输入，A/B各一台；混装方案须核验整机峰值、U位、承重、制冷、PDU和故障供电。功率超过可用额度时调整T4位置，不表示本方案已通过上架验收。

## Slide 4
A1 硬件设备
网络、存储与上架配套清单
盘点口径：已确定数量直接列示，参考规格保留，选配设备单独计算。
token 魔方 Mini实验台
04 / 18
设备类别 | 数量 / 状态 | 配置与盘点要求
RoCE 交换机 | 1 台，已确定 | 参考 32×200GE；本期接入 16 个 200GE 端口 另一参考为 16×400GE 分拆接入，需核验端口分拆及线缆兼容
RoCE 光链路 | 16 条链路 32 个光模块 | 两台 910B 各 8 条 200GE；服务器端 16 个＋交换机端 16 个模块 配套 16 组光纤，按模块接口和跨柜距离选型
业务交换机 | 数量待盘点 | 参考 48×25GE＋8×100GE；核对服务器网卡、上联与所需光模块
管理交换机 | 数量待盘点 | 参考 48×GE/10GE；接入 14 台服务器 BMC 及交换设备管理口
对象存储 | 可选，数量待定 | 参考：2×Intel 4214R，12×16GB 内存，2×480GB SSD 20×8TB HDD，2×1.6TB NVMe，2×1GE＋4×10GE
整机配件 | 逐台核对 | 机箱、主板、CPU/散热器、内存、系统/数据盘、磁盘控制器（按需） 八卡槽位及 Riser、网卡/BMC、风扇、冗余电源、导轨
机柜及机房 | 逐柜核对 | PDU、电源线、接地、理线器、管理网线、业务光模块及光纤 供电回路、UPS、制冷、U 位及承重，核验新增与既有资源差缺
盘点结果应形成逐台配置表、逐端口接线表和逐柜功率表，再确定补购数量。
Notes: 来源：用户硬件参考截图 /Users/lin/Desktop/截屏2026-09-16 14.01.50.png 及用户本任务已确认配置。交换机48口等为参考规格，不是本期已批准采购清单。RoCE已确认1台；32×200GE与16×400GE为参考的两种选择，不累计成两台。400GE分拆还需核验breakout能力、端口模式、FEC、模块和线缆兼容，不能仅凭MPO线认定可用。32个200GE模块是两台910B共16条光链路双端总数，不包含业务网络模块。参考服务器网络原文：网卡0为6×GE（1个Mgmt管理网口、1个调试串口、4个板载口），另行写4×GE+4×25GE+2×200GE+2×200GE+2×200GE+2×200GE+2×25GE+IPMI。该参考将串口与GE混列、管理项可能重复，因此不直接累加成采购数量；RoCE按已确定每机8×200GE，业务网及BMC按实物端口表去重核验。对象存储参考CPU单颗2.4GHz/12核，硬盘原始容量不能直接作为可用容量，冗余策略及台数尚未定义。对象存储不计入14台已确定服务器，也不擅自放入现有三柜。所有整机配件包含检查完整性，并非主张现有设备全部重新采购。

## Slide 5
A2 网络拓扑
跨柜 RoCE：两台 910B 共用一台交换机
已确认：1 台 RoCE 交换机、16 条 200GE 链路、双端 32 个光模块。
token 魔方 Mini实验台
05 / 18
目标平台 / Internet / 压测入口
边界防火墙 / 访问控制（复用或补齐）
运维入口 / 管理区
BMC 带外管理接入交换设备
业务网接入交换设备
交换设备
管理口接入带外
业务网：速率待盘点
BMC 网：速率待盘点
RoCE：200GE
存储网：可选
机柜 A · 通算 ×6
机柜 B / 10 kW
机柜 C / 10 kW
通算 1
通算 2…5
通算 6
910B-1 / 8 卡
8×200GE
1
2
3
4
5
6
7
8
T4-1
8 卡
T4-2
8 卡
T4-3
8 卡
910B-2 / 8 卡
8×200GE
1
2
3
4
5
6
7
8
T4-4
8 卡
T4-5
8 卡
T4-6
8 卡
RoCE 交换机 ×1（拟放 B 柜）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16×200GE
共享 / 对象存储（可选）
连接 A / B / C 三柜
业务 / BMC 逐节点连线，存储网逐柜连线；RoCE 共 16 条物理链路。非 RoCE 设备规格待核定。
Notes: 机柜命名按最新反馈：A为6台通算既有机柜，B/C为两台910B及6台T4所在的两个10kW机柜。机柜B含910B-1、T4-1至3，机柜C含910B-2、T4-4至6。业务网和BMC网以交换设备到各代表节点的独立连线展示。通算2…5代表4台分别接入的服务器。存储网明确连接A、B、C三柜，分别代表通算、910B和T4节点按需接入，每柜一条汇总示意线不等于每柜只有一个物理网口，也不代表新增机柜交换机。存储网仍保留可选状态，具体接口、带宽、设备台数、冗余与存储协议待确认。共享存储设备位置未指定。RoCE交换机1台拟放B柜，两台910B各8条200GE链路，16条光链路双端共32个光模块，T4不接入此计算通信组。机柜C至B跨柜布线。单台RoCE交换机不具备交换机级冗余。入口、防火墙及接入交换设备为逻辑职责，复用及采购数量待核。按用户最新要求移除核心/业务汇聚层，边界防火墙直接连接业务接入交换设备。未完成实机连通测试。硬件主题既有机柜字母将在统一编号时与本页保持一致。
资料查询日期：2026-09-16。方案报告，尚未执行设备部署、压测和交易。

## Slide 6
A3 软件架构
T4 与 910B 的完整软件生态对照
分析：同一模型名称背后，是两套驱动、运行库、设备管理和算子实现。
token 魔方 Mini实验台
06 / 18
T4 软件生态
模型执行路径
部署与运维支撑
推理与服务
文本：vLLM；SGLang 需核验 T4
YOLO：TensorRT；Wan：独立管线
算子与量化
CUDA / Triton kernel
AWQ、GPTQ 等按 SM75 核验
框架适配
PyTorch CUDA 构建
Transformers / ONNX（按任务）
计算与通信
CUDA Runtime / Toolkit
cuBLAS、cuDNN、NCCL
宿主机
Linux / 内核、NVIDIA Driver
nvidia-smi / NVML
容器接入
containerd / Docker
NVIDIA Container
Toolkit
K8s 资源
NVIDIA Device Plugin
GFD / GPU Operator
（统一管理）
监控与运维
DCGM Exporter
Prometheus / Nsight
（性能定位）
910B 软件生态
模型执行路径
部署与运维支撑
推理与服务
vLLM＋vLLM Ascend
SGLang Ascend 后端 / MindIE
算子与量化
Ascend C / Triton-Ascend / ATB
SGL Kernel NPU；量化按引擎核验
框架适配
PyTorch＋torch_npu
MindSpore（另一条框架路径）
计算与通信
CANN / AscendCL、算子包
HCCL、ATB（按引擎）
宿主机
Linux / 内核、NPU Driver＋固件
npu-smi / DCMI
容器接入
containerd / Docker*
Ascend Docker Runtime
设备挂载
K8s 资源
Ascend Device Plugin
Volcano / Ascend
Operator（按需）
监控与运维
NPU Exporter / Prometheus
NodeD / ClusterD / msprof
（按需）
驱动与运行库：设备可用 框架、算子与引擎：模型能跑 部署组件与版本须配套核验
Notes: Logo取自NVIDIA官方品牌页及华为官网，仅标识两家技术生态。左侧主栈自底向上展示依赖，侧栏表示部署管理支撑，组件不要求全部安装。原部署影响：OS/CPU/驱动与镜像匹配；运行库ABI、算子与多卡通信；容器访问设备但不转换CUDA；K8s分配设备但不补模型算子；监控用于健康和性能；框架负责模型算子映射；kernel核验硬件/精度/形状；引擎的模型与特性支持取交集。容器、K8s和监控是部署管理面，框架、算子、运行库是模型执行面。各列列出组件范围及替代路径，不要求全部安装。GPU Operator可管理驱动、Container Toolkit、Device Plugin、GFD、DCGM等，不应与另一个驱动生命周期管理方式重复管理。K8s提供调度，不是推理必须条件，首轮可先单容器验通再纳管。NVIDIA宿主机需可用驱动，CUDA用户态库可位于镜像，运行预编译镜像不必把完整CUDA Toolkit一概装在宿主机。Toolkit用于开发编译，不能与Container Toolkit混淆。Ascend容器接入需按运行时、MindCluster和驱动版本选择部署方式，安装工具名称不能证明任意containerd版本兼容。MindCluster中的NodeD、ClusterD、Volcano与Operator按需要配置，非本项目全部必装。NVIDIA T4不假定具备新GPU的所有精度与kernel能力，不照抄MIG方案。跨机NCCL/HCCL还受网卡、RDMA驱动及网络配置影响，双910B沿已定RoCE方案单独验通信。CANN包含运行和开发能力，ATB按引擎需求装。SGLang Ascend依赖包括匹配的Triton-Ascend及SGL Kernel NPU。PD分离还需核验MemFabric等KV传输组件，MoE场景按版本考虑DeepEP兼容实现，这些属于特性依赖，不是所有模型的必装项。MindIE为另一推理路径，不是vLLM的必装前置。SGLang列为候选生态，并未宣称当前默认镜像支持本台T4。YOLO和Wan保持任务专用推理路径，不能因vLLM支持文本就认为其支持任意视觉模型。
官方参考文档（查询2026-09-16，动态页面不是本项目冻结版本）：
[1] NVIDIA GPU Operator
https://docs.nvidia.com/datacenter/cloud-native/gpu-operator/latest/
[2] NVIDIA Container Toolkit
https://docs.nvidia.com/datacenter/cloud-native/container-toolkit/latest/arch-overview.html
[3] MindCluster 组件
https://www.hiascend.com/document/detail/en/mindcluster/2600/clustersched/schedulingug/docs/en/scheduling/introduction/01_component_description.md
[4] torch_npu 版本配套
https://github.com/Ascend/pytorch/blob/master/COMPATIBILITY.en.md
[5] vLLM GPU 安装
https://docs.vllm.ai/en/latest/getting_started/installation/gpu/
[7] vLLM Ascend 安装
https://docs.vllm.ai/projects/ascend/en/latest/getting_started/installation.html
[9] SGLang 安装与硬件入口
https://docs.sglang.io/docs/get-started/install
[11] SGLang Ascend 安装与依赖
https://docs.sglang.io/docs/hardware-platforms/ascend-npus/getting-started/installation
[12] MindIE 配套要求
https://www.hiascend.com/document/detail/zh/mindie/1.0.RC1/envdeployment/instg/mindie_instg_0015.html

## Slide 7
A3 软件架构
软件支持如何转化为模型可部署
方法论：对“模型＋权重格式＋硬件＋引擎版本＋服务规格”验证，而非只查模型名称。
token 魔方 Mini实验台
07 / 18
01 定义任务
固定模型 revision、精度 / 量化
上下文、并发、TP / PP、接口
02 查支持交集
核对硬件、模型与特性矩阵
反查算子、框架及运行库版本
03 冻结软件组合
驱动 / 固件、镜像 digest
框架、引擎 / 插件、权重 hash
04 实机验收
单卡 / 单容器起测，再多卡 / K8s
质量、显存、TTFT / TPOT、稳定性
例子：部署 Qwen3-8B | T4 上怎么做 | 910B 上怎么做
先准备运行环境 | 安装 NVIDIA 驱动，使用 CUDA 镜像 镜像内装匹配的 PyTorch 和 vLLM | 安装 NPU 驱动与固件，使用 CANN 镜像 装匹配的 torch_npu、vLLM 和 Ascend 插件
为什么不能直接照搬？ | 先选 FP16、小上下文、单卡试跑 8B 权重约 16GB，另需 KV 缓存，可能放不下 | CUDA 镜像不能直接用，需换昇腾后端 还要核对该模型的算子和精度是否受支持
怎么知道真的能用？ | 若显存不足，选受支持的量化或多卡方案 同一组问题检查答案，再测并发与响应时间 | 先检查答案与显存，再测多卡通信和并发 容器能启动、能识别卡，都不算模型验收
结论：同一个模型，两套软件环境；能加载、答得对、速度达标，才算部署通过。
官方依据：[1] GPU Operator [3] MindCluster [4] torch_npu 配套 [5–6] vLLM 硬件 / 量化
[7–8] vLLM Ascend 安装 / 模型矩阵 [9–10] SGLang 安装 / Ascend 模型表 完整链接见备注与参考文档
Notes: 示例Qwen/Qwen3-8B用于解释软件依赖，不声称已经部署成功。8B参数×2字节约16GB是粗略十进制权重估算，不是实际模型文件精确大小；T4单卡16GB还需KV缓存及工作区，所以FP16可能超出容量。量化需有兼容权重格式和kernel，不能只改参数名称。910B具体显存仍待核验。方法论是本项目的归纳：可部署集合为模型结构、硬件、精度/量化实现、推理特性和依赖版本的交集，还要满足容量和服务目标。先固定模型revision与权重格式，再选择候选引擎release并反查其依赖，避免把每层latest任意拼接。启动后先测确定性小样本与质量，再观察逐卡权重、KV Cache和工作区峰值；多卡验证并行与通信；最后纳入K8s后复验资源分配、健康检查、失败恢复与同规格性能。T4的SM75满足vLLM基础门槛，不代表任何attention后端、量化或模型特性均可用。当前量化矩阵对Turing的支持随版本变化，不能长期沿用旧版Marlin结论。SGLang有NVIDIA和Ascend入口，但本次资料不能建立当前SGLang/T4完整可运行组合，故保留核验，不标成已支持或绝对不支持。910B按A2路径选择匹配算子和镜像；vLLM Ascend矩阵有Qwen、DeepSeek、GLM家族条目，必须核验具体结构、精度、TP/PP、PD、缓存等特性。SGLang Ascend与MindIE各有自己的版本和模型矩阵，不能相互外推。示例均为筛选判断，未做实机部署或基准测试。YOLO/Wan需以任务仓库、许可和所选后端验收；不新增对具体版本的兼容承诺。最终产物为按设备族和任务区分的镜像清单、模型支持表、测试记录及回退版本。
官方参考文档（查询2026-09-16，动态页面不是本项目冻结版本）：
[4] torch_npu 版本配套
https://github.com/Ascend/pytorch/blob/master/COMPATIBILITY.en.md
[5] vLLM GPU 安装
https://docs.vllm.ai/en/latest/getting_started/installation/gpu/
[6] vLLM 量化矩阵
https://docs.vllm.ai/en/latest/features/quantization/
[7] vLLM Ascend 安装
https://docs.vllm.ai/projects/ascend/en/latest/getting_started/installation.html
[8] vLLM Ascend 模型矩阵
https://docs.vllm.ai/projects/ascend/en/latest/user_guide/support_matrix/supported_models.html
[9] SGLang 安装与硬件入口
https://docs.sglang.io/docs/get-started/install
[10] SGLang Ascend 模型表
https://github.com/sgl-project/sglang/blob/main/docs_new/docs/hardware-platforms/ascend-npus/reference/support_models.mdx
[11] SGLang Ascend 安装与依赖
https://docs.sglang.io/docs/hardware-platforms/ascend-npus/getting-started/installation
[12] MindIE 配套要求
https://www.hiascend.com/document/detail/zh/mindie/1.0.RC1/envdeployment/instg/mindie_instg_0015.html

## Slide 8
A4 模型适配
适配方法论：逐关核验，最后用实机结果判定
先固定模型版本、权重格式和服务目标：输入 / 输出长度、并发数，或图像 / 视频规格。
token 魔方 Mini实验台
08 / 18
01
硬件支持这种精度吗？
查卡型、单卡显存和官方精度能力，再核对驱动 / CANN / CUDA 配套。
T4 优先核验 FP16 / INT8 路径；4 位权重还需专用算子，不能只看“支持 INT8”。
产物：卡型＋精度候选
02
推理引擎能运行这个模型吗？
查具体模型结构、量化格式、注意力 / MoE 算子和多卡模式的版本支持。
例如：T4 的 Qwen3.5-9B 先查 llama.cpp 的 GGUF 路径；910B 查 Ascend 后端。
产物：可复现的软件组合
03
每张卡的显存够吗？
逐卡峰值＝权重分片＋复制权重＋KV 缓存＋工作区 / 通信缓冲＋预留空间。
例：9B × 2 字节 ≈18GB，仅 FP16 权重已超 T4 16GB，需量化或受支持的多卡方案。
产物：卡数与负载上限
04
部署效果达到要求吗？
先加载并用固定样本检查输出质量，再增加上下文与并发，记录显存和响应时间。
双机验证 HCCL / RoCE；YOLO 测检测精度与延迟，Wan 测视频质量与生成耗时。
产物：测试记录与验收结论
判定：四关通过才标“适配通过”；资料匹配标“候选”；缺少双机证据标“待验证”。
Notes: 本页是项目适配方法。硬件支持、软件支持、容量和服务质量必须同时满足。权重量化位宽不等于所有计算都使用该精度，W4A8需要相应加载器、量化格式和kernel。不能看到T4支持INT8就认定任意4位或8位模型可用，也不能将BF16或FP8权重直接视为T4原生支持。冻结驱动/固件、CANN或CUDA、框架、引擎插件版本、镜像digest及模型revision。显存核算以实际文件和加载布局为准，MoE按全部权重而非激活参数，考虑复制与分片不均衡。短上下文低并发成功仅证明该规格，不能推断长上下文生产能力。910B每卡64GB仍是待核验假设。
[1] DeepSeek-V4.1-Flash 部署指南
https://docs.vllm.ai/projects/ascend/en/latest/tutorials/models/DeepSeek-V4.1-Flash.html
[2] GLM-5.3-Flash 部署指南
https://docs.vllm.ai/projects/ascend/en/latest/tutorials/models/GLM5.3-Flash.html
[3] GLM-5.3 部署指南
https://docs.vllm.ai/projects/ascend/en/latest/tutorials/models/GLM5.3.html
[4] MiniMax-M3 部署指南
https://docs.vllm.ai/projects/ascend/en/latest/tutorials/models/MiniMax-M3.html
[5] Qwen3.8-27B 部署指南
https://docs.vllm.ai/projects/ascend/en/latest/tutorials/models/Qwen3.8-27B.html
[6] Kimi-K2.6 部署指南
https://docs.vllm.ai/projects/ascend/en/latest/tutorials/models/Kimi-K2.6.html
[7] Qwen3.5 官方模型卡
https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-9B
[8] Hugging Face 单卡 T4 部署目录
https://endpoints.huggingface.co/catalog/collection/qwen?inferenceServer=llamacpp
[9] YOLO26 官方文档
https://docs.ultralytics.com/models/yolo26/
[10] Wan2.1 官方仓库
https://github.com/Wan-Video/Wan2.1
[11] vLLM GPU 支持要求
https://docs.vllm.ai/en/latest/getting_started/installation/gpu/
[12] Qwen3.5 官方小模型
https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-4B

## Slide 9
A4 模型适配
现有设备的模型适配清单
910B：2 台 × 8 卡，暂按 64GB / 卡；T4：6 台 × 8 卡 × 16GB。以下均未完成实机验收。
token 魔方 Mini实验台
09 / 18
设备 / 候选模型 | 精度与引擎路径 | 参考规模 / 当前判断
910B Qwen3.8-27B | BF16 / W8A8，vLLM Ascend [5] | 单台 A2 参考，优先验证
910B MiniMax-M3 | W8A8，vLLM Ascend [4] | 单台 A2 参考，单机候选
910B GLM-5.3-Flash | W8A8，vLLM Ascend [2] | 双台 A2 参考，双机候选
910B Kimi-K2.6 | W4A8，vLLM Ascend [6] | 双台 A2 参考，16 卡候选
910B DeepSeek-V4.1-Flash | W8A8，vLLM Ascend [1] | 参考为四台 A2；双机显存 / 并行待验证
910B GLM-5.3 | W8A8C8，vLLM Ascend，实验支持 [3] | 参考为四台 A2；双机显存 / 并行待验证
T4 Qwen3.5-0.8B / 2B / 4B | 兼容的 FP16 / GGUF，llama.cpp [12] | 单卡候选，逐型号验证算子与显存
T4 Qwen3.5-9B | GGUF Q4_K_M，llama.cpp [8] | 已有单 T4 目录参考，优先验证
T4 YOLO26n | PyTorch 基线 / TensorRT [9] | 已有 T4 基准，验证实际检测任务
T4 Wan2.1-T2V-1.3B | 独立视频管线，核验 FP16 后端 [10] | 8.19GB 官方参考非 T4 实测，条件候选
结论：先验证 Qwen3.8-27B、T4 的 Qwen3.5-9B 量化与 YOLO26n，再扩展候选。
四机参考不等于双机不可部署。模型独立评估，不代表可同时驻留。Qwen 按总参数 <20B 筛选 T4 候选。
Notes: 查询2026-09-16。表中为特定路径资料初筛，不是全部模型普查或实机通过清单。A2/64GB需确认实际910B硬件。GLM5.3-Flash指南第5.2节为2台各8×64GB TP8/DP2参考。Kimi双A2 W4A8使用16卡。DeepSeek与GLM5.3的四A2方案只能证明参考范围，尚未完成双机逐卡权重、缓存、工作区、复制开销与并行算子核验，不能认定双机不可部署或必需扩容。DeepSeek参考TP8/DP4/EP32；改16卡需重新验证。GLM5.3是实验支持。T4 Qwen9B路径来自HF Endpoints目录unsloth/Qwen3.5-9B-GGUF Q4_K_M，不能当作本项目实测。Qwen0.8/2/4B是待验证候选，模型格式、vision projector与kernel须匹配。Wan官方8.19GB为1.3B参考数据，不保证T4速度或显存峰值。T4不默认原生BF16/FP8支持。W8A8为8位权重和激活，W4A8为4位权重/8位激活，C8为8位KV缓存。每个模型分别测容量和质量，不能将全16卡同时分配给多模型。
[1] DeepSeek-V4.1-Flash 部署指南
https://docs.vllm.ai/projects/ascend/en/latest/tutorials/models/DeepSeek-V4.1-Flash.html
[2] GLM-5.3-Flash 部署指南
https://docs.vllm.ai/projects/ascend/en/latest/tutorials/models/GLM5.3-Flash.html
[3] GLM-5.3 部署指南
https://docs.vllm.ai/projects/ascend/en/latest/tutorials/models/GLM5.3.html
[4] MiniMax-M3 部署指南
https://docs.vllm.ai/projects/ascend/en/latest/tutorials/models/MiniMax-M3.html
[5] Qwen3.8-27B 部署指南
https://docs.vllm.ai/projects/ascend/en/latest/tutorials/models/Qwen3.8-27B.html
[6] Kimi-K2.6 部署指南
https://docs.vllm.ai/projects/ascend/en/latest/tutorials/models/Kimi-K2.6.html
[7] Qwen3.5 官方模型卡
https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-9B
[8] Hugging Face 单卡 T4 部署目录
https://endpoints.huggingface.co/catalog/collection/qwen?inferenceServer=llamacpp
[9] YOLO26 官方文档
https://docs.ultralytics.com/models/yolo26/
[10] Wan2.1 官方仓库
https://github.com/Wan-Video/Wan2.1
[11] vLLM GPU 支持要求
https://docs.vllm.ai/en/latest/getting_started/installation/gpu/
[12] Qwen3.5 官方小模型
https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-4B

## Slide 10
A5 模型部署
模型部署全流程
从模型仓库到 MASS 服务：四个阶段推进，验收通过后发布。
token 魔方 Mini实验台
10 / 18
01
模型准备
→
02
运行环境
→
03
推理服务
→
04
验收与交付
确定规格
仓库 / revision、精度与卡数
上下文 / 并发、许可与权限
下载与校验
Hugging Face / ModelScope
权重分片、配置、SHA256
准备权重
按需量化 / 格式转换
补齐 tokenizer 与视觉组件
节点与驱动
OS、IP / 时间、磁盘 / 权限
驱动与固件、设备健康
模型与镜像分发
各节点权重一致、固定路径
镜像配套、固定 digest
容器接入设备
透传卡与驱动库、挂载目录
共享内存 / 端口、容器内验卡
910B 分支
Ascend 镜像＋vLLM Ascend
按 A2 配方配置精度与并行
T4 分支：按适配选引擎
vLLM / SGLang（核验支持）
Ollama / llama.cpp（候选）
启动与扩展
先单机低负载；双机先验 RoCE
再配 rank / TP / DP / EP
接口与质量
健康检查、模型列表、推理 API
固定样本、流式输出、停止条件
负载与稳定性
增加上下文 / 并发，记录显存
TTFT / TPOT / 吞吐，视觉另测
MASS 接入与发布
鉴权 / 路由 / 计量、端到端验证
进程托管、监控、小流量与回退
✓ 权重完整且可追溯
✓ 容器内设备可用
✓ 服务启动且可调用
✓ 效果达标并可恢复
文本引擎按模型 / 量化 / 算子支持选型；YOLO / Wan 使用独立管线。详细命令见配套操作清单。
Notes: 本页将已确认的12步部署流程整合为四阶段。每阶段三项操作，底部为对应完成标准，勾号表示要求而非已经完成。保留权重下载、量化、分发、环境准备、容器设备透传、推理、扩展、验收、平台接入和故障恢复全部环节。T4与910B是不同的候选执行路径，具体模型以06适配结果为准。单机先验通，双机只在需要时执行，不能将所有模型默认扩至双机。MASS实际字段、镜像digest、模型revision和节点配置尚待现场确认。T4文本引擎候选包含vLLM、SGLang、Ollama和llama.cpp。需要核验具体模型、量化格式、SM75算子、软件版本、显存及性能，不代表每个组合都已支持。GGUF是权重格式，llama.cpp仅为此前示例路径。详细操作和命令见07_模型部署_操作清单.md。
https://docs.ollama.com/gpu
https://docs.sglang.io/docs/get-started/install
https://docs.vllm.ai/en/latest/getting_started/installation/gpu/
官方资料：
https://huggingface.co/docs/huggingface_hub/en/guides/cli
https://github.com/modelscope/modelscope/blob/master/docs/source/command.md
https://docs.vllm.ai/projects/ascend/en/latest/tutorials/models/Qwen3.8-27B.html
https://github.com/ggml-org/llama.cpp/blob/master/tools/server/README.md
https://docs.ultralytics.com/models/yolo26/
https://github.com/Wan-Video/Wan2.1

## Slide 11
B1 性能测试
压测方法：逐级加压，找到满足服务目标的最大并发
从独立压测机直连推理服务测基线，再经 MASS 复测；固定模型、精度、卡数、长度和缓存场景。
token 魔方 Mini实验台
11 / 18
01 选择开源压测工具
工具 | 调用入口 | 本项目用法
vLLM 自带工具 | vllm bench serve | 设置 --max-concurrency 与 --request-rate
SGLang 自带工具 | python -m sglang.bench_serving | 设置 --max-concurrency，导出逐请求结果
EvalScope（统一复测） | evalscope perf --api openai --stream | 使用 --parallel 扫并发，对齐两类服务的负载
02 构造三组负载
无命中：独立前缀，核验命中≈0
有命中：预热公共前缀＋不同后缀
混合：按业务比例组合，实测命中率
03 逐级增加并发
示例：1、2、4、8、16、32…
临界区细扫，直至超时 / SLA 失败
记录实际在途请求与服务端排队
04 复测最大可用并发
每档预热后测稳态，临界点重复3次
吞吐不再增加且延迟上升时标饱和
最大可用并发须满足延迟与成功率
测量纪律：流式响应计时；预热不计入；三组保持相同输入 / 输出长度；记录失败与提前结束。
交付结果：并发—吞吐—P95 延迟曲线，分别标注饱和点与满足 SLA 的最大可用并发。
Notes: 并发阶梯、稳态复测次数为本项目测试方案，不是工具默认规则。先定义P95 TTFT/TPOT或E2E及成功率阈值。达到配置并发不等于服务端实际运行同等请求数，需记录在途、运行、等待和请求速率。闭环并发压测用无限到达率结合max-concurrency，有利于测给定并发承载；另按真实到达率做开放负载测试，验证队列不会持续增长。建议每档预热后至少测5分钟，临界点重复3次，再做30分钟持续验证；样本不足时延长。所有具体时长是建议。工具版本/参数以冻结版本--help核对，不能把SGLang工具误当作必须部署SGLang服务。缓存命中由服务端实际计数校验，重启或重置缓存应只在隔离测试实例上操作。缓存预热在计时外，正式缓存用例使用相同token前缀和不同后缀。前缀模板/BOS/系统提示会影响块级命中。压力机CPU网络需留余量。
查询2026-09-16：
https://docs.vllm.ai/en/latest/benchmarking/cli/
https://docs.vllm.ai/en/latest/cli/bench/serve/
https://github.com/sgl-project/sglang/blob/main/docs/developer_guide/benchmark_and_profiling.md
https://github.com/modelscope/evalscope/blob/main/docs/en/user_guides/stress_test/quick_start.md
https://docs.vllm.ai/en/latest/design/metrics/

## Slide 12
B1 性能测试
记录指标：延迟、并发与三类 Token 吞吐
每个模型 × 精度 × 卡数 × 长度组合 × 缓存场景 × 并发档，单独保留一行结果和原始请求记录。
token 魔方 Mini实验台
12 / 18
必须记录的指标 | 定义与单位 | 统计 / 取数方式
并发与可靠性 | 配置 / 实际并发、请求速率、成功率 超时数、错误数、排队长度 | 压测端请求日志＋服务端运行 / 等待指标
TTFT：首 Token 延迟 | 首个有效输出 Token 时间－请求发出时间 单位 ms，记录 P50 / P95 / P99 | 客户端流式计时，包含网络、排队和 Prefill
TPOT：平均后续 Token 间隔 | （最后 Token 时间－首 Token 时间）/（输出数－1） 单位 ms/token，输出数≤1时不计算 | 逐请求计算再汇总分位数；另存 E2E 延迟
Prefill 无命中吞吐 | Σ（输入 Token－命中 Token）×60 / T 单位 token/min | 分别报告冷 / 热 / 混合场景，T 为统一计时秒数
Prefill 缓存命中吞吐 | Σ 命中 Token ×60 / T 单位 token/min，表示缓存复用服务量 | 读实际 cached_tokens；缺失则标不可得
Decode 输出吞吐 | Σ 实际输出 Token ×60 / T 单位 token/min | 以实际返回 Token 计数，不能使用最大输出长度
辅助与资源指标 | 输入 / 输出总量、命中率、E2E 分位数 逐卡峰值显存、利用率、功率 / 网络 | 命中率＝命中输入 / 总输入；保留版本与卡数
口径：统一测量窗口及请求集合；报告成功请求吞吐，同时保留失败请求数量和资源消耗。
缓存命中吞吐不是重新计算的算力吞吐。混部测得的是服务吞吐，不能直接当作独立 P / D 集群产能。
Notes: T为统一测量窗口秒数；同一批成功请求及其输入、实际命中、实际输出构成可对账数据。推荐测量阶段请求全部完成或超时后结束计时，包含排空时间，预热请求排除。若选择固定稳态窗口，只统计窗口内事件并明确跨界请求处理，不混用两种口径。客户端计时应记录发送、首有效token、最后有效token、请求结束时间。SSE空块、角色块不算首token，一个chunk可能包含多个token，因此只能估计token间隔时需明确标注；TPOT按实际token数量和首末时刻计算，不把每个chunk当token。TTFT并非纯prefill时延，需纯计算耗时另采引擎prefill/queue指标。TPOT逐请求后汇总，不能拿吞吐倒数替代。cached_tokens必须是实际复用量，不可使用设计前缀长度代替；如用服务端Prometheus计数，核实版本、单位和是否包含预热/失败/其他流量，计数器重启与跨卡汇总也要处理，不能无条件与成功请求口径混算。量化、缓存配置、引擎版本、镜像、并行、输入输出长度、工具、随机种子及完整命令都归档。单卡归一化token/s=token/min÷60÷实际占用卡数，仅作为同规格平均值；PD混部不能按同一批卡重复计算两份产能。所有表格为空白记录规范，未伪造测试结果。
查询2026-09-16：
https://docs.vllm.ai/en/latest/benchmarking/cli/
https://docs.vllm.ai/en/latest/cli/bench/serve/
https://github.com/sgl-project/sglang/blob/main/docs/developer_guide/benchmark_and_profiling.md
https://github.com/modelscope/evalscope/blob/main/docs/en/user_guides/stress_test/quick_start.md
https://docs.vllm.ai/en/latest/design/metrics/

## Slide 13
B2 Token 收益分析
月收入测算：三类 Token 分开计价，再求和
统一使用同一负载下整套服务的吞吐（token/min），单价取数值，单位为元 / 百万 Token。
token 魔方 Mini实验台
13 / 18
输出月收入＝
［整套服务输出吞吐 ×（30天 × 24小时/天 × 60分钟/小时）
× 可计费产出比例 × 输出单价］÷ 1,000,000
未命中输入月收入＝
［整套服务未命中输入吞吐 ×（30天 × 24小时/天 × 60分钟/小时）
× 可计费产出比例 × 未命中输入单价］÷ 1,000,000
缓存命中输入月收入＝
［整套服务缓存命中输入吞吐 ×（30天 × 24小时/天 × 60分钟/小时）
× 可计费产出比例 × 缓存命中输入单价］÷ 1,000,000
吞吐用 token/min；单价取数值（元 / 百万 Token）。整套服务吞吐已包含卡数，不再乘卡数。
可计费产出比例：实际月度可计费用量，占按该压测速度持续运行30天的理论用量比例。
文本月收入＝输出月收入＋未命中输入月收入＋缓存命中输入月收入
Notes: 本页为量纲一致的收入估算，不是实测收入。定义每类整套服务吞吐为成功请求口径token/min，30天为43200分钟，每百万token价格除1000000。各类可计费产出比例分别估计，代表实际月可计费量除该类压测速率乘43200的参考量；不是简单设备利用率，应包含需求、在线时长和可结算范围中尚未体现的差异，避免重复扣减已有损失。混部时三类速率必须来自同一负载，且不能把每类独立峰值当作同时可交付。缓存命中输入是逻辑复用量，按缓存结算价，不是完整prefill计算量。使用整套服务吞吐不乘卡数，只有卡均吞吐才在其他口径下需要乘卡数。同一币种税口径结算。配套第二页使用DeepSeek官方价格作参考，假设算例合计6713.28元，非实测或实际收入。

## Slide 14
B2 Token 收益分析
DeepSeek-V4.1-Flash：官方价格与文本收入算例
人民币 / 百万 Token，查询日期 2026-09-16。API 模型名：deepseek-flash。
token 魔方 Mini实验台
14 / 18
官方公开 API 单价 | 输入未命中 | 输入缓存命中 | 输出
空闲时段 | 1元 | 0.02元 | 4元
高峰时段 | 2元 | 0.04元 | 8元
高峰：北京时间周一至周五 9:00–12:00、14:00–18:00；其余为空闲时段。
假设同一负载：输入600,000 token/min，90%命中；输出60,000 token/min，产出比例50%。
按空闲时段单价估值 | 月收入计算（元） | 结果
未命中输入 | ［60,000 ×（30 × 24 × 60）× 50% × 1］÷ 1,000,000 | 1,296.00元
缓存命中输入 | ［540,000 ×（30 × 24 × 60）× 50% × 0.02］÷ 1,000,000 | 233.28元
输出 | ［60,000 ×（30 × 24 × 60）× 50% × 4］÷ 1,000,000 | 5,184.00元
文本月收入估值＝1,296.00＋233.28＋5,184.00＝6,713.28元
吞吐与产出比例均为假设，非设备实测。此处统一按空闲价估值；实际跨时段须按各时段用量分别计价。
公开 API 零售价仅作参照，不等于平台采购价或已实现收入。官方价格链接见备注与配套说明。
Notes: 本主题仅计算文本收入，不纳入YOLO或视频收入。官方中文价格页截至2026-09-16列DeepSeek-V4.1-Flash（deepseek-flash）：每百万token空闲输入未命中1元、命中0.02元、输出4元，高峰分别2、0.04、8元。高峰北京时间周一至周五9-12和14-18，其余空闲。来源https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/quick_start/pricing/?article_id=article_1779470751466_8 。Logo来自官方GitHub账号https://github.com/deepseek-ai.png 。示例是以空闲价为统一基准的产能估值，不能将全天实际服务全部按空闲价视为真实结算。真实结算将高峰和空闲的实际可计费量分别乘相应价格后求和，合同采购价另按约定。全部吞吐是同一假设负载，输入600000分为未命中60000和命中540000；输出60000与输入不同类别，不从输入中扣除。乘50%只一次，全部吞吐为集群值不乘卡数。月理论分钟用30×24×60，三类金额1296、233.28、5184，总6713.28。尚未证明此模型能在项目两台910B按该负载部署，数值不代表容量或性能承诺。

## Slide 15
B3 商业协议
计量与结算：请求如何形成双方认可的账单
拟议条款从平台接受的服务目录开始，连接双方认可的用量证据。
token 魔方 Mini实验台
15 / 18
服务目录
模型 / 任务规格
请求或任务
统一关联 ID
用量明细
计数与状态
对账确认
差异与冲正
结算条目
单价与周期
必须约定 | 拟议处理方式 | 留存证据
输入、输出与缓存 | 统一 Tokenizer 和缓存定义 三类单价、币种税费分别写明 | 规则版本、原始计数 平台与供应方明细
超时、重试、部分输出 | 逐类约定是否计费 重复事件去重，重试保留关联 | attempt ID、状态 实际交付量与异常记录
对账差异与结算 | 确定权威依据、核验时限 冲正、补结算和账期 | 差异单、确认单 结算单与调整记录
技术可运行仍需平台认可模型、区域、容量与质量规格，才具备采购前提。
Notes: 本页为商务讨论清单，并非已签协议或法律意见。首批用同一请求样本比对Tokenizer、推理返回usage、接入记录及平台账单。需约定失败/取消/重试/部分输出及缓存口径，不能由技术默认免费或收费。检测/视频分别约定规格、质量、任务单位及价格。合同还需价格变更、税费、付款账户、争议处理和开票要求，以双方最终文本为准。
资料查询日期：2026-09-16。方案报告，尚未执行设备部署、压测和交易。

## Slide 16
B3 商业协议
服务与责任：承诺范围匹配架构和实测能力
拟议协议在可验收范围内确定服务窗口、维护、故障处理与责任。
token 魔方 Mini实验台
16 / 18
当前约束 | 需要约定的边界 | 验收与责任证据
一台 RoCE 交换机 | 无交换机级冗余 维护窗口、故障响应与赔付边界 | 故障演练与恢复记录 运维联系人和升级路径
性能尚未实测 | 绑定模型、精度、上下文与配额 以验收负载确定服务目标 | 双方验收报告 监控口径与限流记录
模型与版本会变化 | 变更审批、回归测试和回退 禁用不满足许可的供给方式 | 模型权利依据 版本清单与发布记录
数据、暂停与退出 | 用途、留存、权限和责任分工 余额清算、数据处理与开票回款 | 访问与删除记录 最终对账单及回款凭证
SLA 数值和赔付条款留待验收及双方协商，现阶段不承诺未经验证的可用性。
Notes: 拟议条款由商务/法务/财务评审。单交换机故障可能影响双机并行服务，同一资源池内独立单机服务的影响依赖网络与路由。合同约定故障责任归属、供应方与平台侧原因判定、不可用统计、维护排除项、赔付上限、退出与余额清算。数据最小留存及安全职责按实际数据和适用制度审查，不假定客户数据可任意留存或用于训练。
资料查询日期：2026-09-16。方案报告，尚未执行设备部署、压测和交易。

## Slide 17
B4 公司流程
协作与回款：各角色按凭证完成交接
建议流程：技术、商务和财务在每个阶段明确接收什么产物。
token 魔方 Mini实验台
17 / 18
责任角色 | 立项与准备 | 验收与试供给 | 月度经营与回款
项目负责人 | 资源与预算确认 首轮范围批准 | 阶段评审 试供给决策 | 经营复盘 后续资源决策
技术 / 运维 | 设备、网络和模型 版本与部署记录 | 质量/压测验收 接入、发布与回退 | 用量明细与告警 差异核验与复测
商务 / 法务 | 平台采购规格 模型与服务权利 | 报价和合同评审 双方验收确认 | 对账确认与争议 逾期跟进与变更
财务 | 成本边界与预算 价格口径核对 | 报价及结算条款 账期和开票要求 | 结算、开票与收款 凭证归档和分摊
同批请求贯通用量、对账确认、结算、发票与回款，才能宣称完成商业闭环。
Notes: 表以角色为泳道、阶段为列。公司制度未提供，不虚构审批姓名或时限。重要交接：技术产能报告传商务财务形成报价；商务法务确认条款后技术按配额发布；技术给出用量明细、商务获取平台对账确认、财务形成结算及发票、商务财务跟踪到账。真实商业闭环需要实际交易与凭证；模拟账单仅作为计量验证。
资料查询日期：2026-09-16。方案报告，尚未执行设备部署、压测和交易。

## Slide 18
B4 公司流程
闭环验收：下一阶段通过条件与责任
当前已确认资源基线与分柜原则，模型、平台采购和实测证据仍需逐步补齐。
token 魔方 Mini实验台
18 / 18
评审事项 | 进入下一阶段的通过条件 | 下一项证据 / 责任
首轮服务范围 | Qwen3-8B 等具体版本完成 质量、负载与计量联调 | 显存/功率清单、版本包 设备运维与模型负责人
平台试供给 | 平台接受服务规格 性能目标、采购价和规则明确 | 接入验收、报价与协议 平台技术、商务、财务
商业闭环与扩容 | 同批真实用量完成结算回款 订单需求和经济性支持扩容 | 对账单、回款、经营复盘 商务、财务、项目负责人
当前决策建议：继续最小文本闭环验证。YOLO 与 Wan 保持独立 PoC。
Notes: 本次报告不声称设备已上架、模型已部署、压测已通过、合同已签或款项已到账。与第2页三项评审目标对应：确定首轮范围；明确资源资料及责任；设置试供给门槛。扩容依据需要实际质量、产能、订单与全成本经济性，不以峰值吞吐或能输出文本为充分理由。
资料查询日期：2026-09-16。方案报告，尚未执行设备部署、压测和交易。